草田漾单元SB-04-01-07-2号地块

场地环境初步调查报告

（备案稿）

委托单位： 湖州市城投资产管理有限公司

编制单位：浙江湖州环盛环境保护科学设计有限公司

二〇二〇年一月

责 任 表

项目名称：草田漾单元SB-04-01-07-2号地块场地环境初步调查项目

委托单位：湖州市城投资产管理有限公司

编制单位：浙江湖州环盛环境保护科学设计有限公司

第三方检测单位：浙江爱迪信检测技术有限公司

| 项目负责人 | 姓名 | 职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邹 睿 | 工程师 |  |
| 主 要 编 制 人 员 情 况 | 邹 睿 | 工程师 |  |
|  | 林登华 | 工程师 |  |
|  | 向伟 | 工程师 |  |
| 审 核 | 张迎喜 | 工程师 |  |

目   录

1	前言	1

2	概述	2

2.1	调查目的	2

2.2	调查原则	2

2.3	调查依据	3

2.3.1	法律法规和政策文件	3

2.3.2	相关技术导则、规范及标准	4

2.3.3	其他文件资料	4

2.4	调查范围	4

2.5	调查工作程序及调查内容	8

2.6	场地风险评价筛选标准	9

2.6.1	土壤评价标准	9

2.6.2	地下水评价标准	12

3	地块基本情况	14

3.1	地理位置	错误！未定义书签。

3.2	区域自然环境概况	14

3.2.1	区域地形地貌	14

3.2.2	气候气象	14

3.2.3	水文地质	15

3.2.4	水系	19

3.3	敏感目标	20

3.4	场地土地利用历史及现状	21

3.4.1	场地历史变迁情况	21

3.4.2	场地现状	21

3.4.3	场地利用规划	21

4	场地污染识别	22

4.1	资料收集与分析	22

4.1.1	场地历史用地概况	22

4.1.2	农用地概况	22

4.2	现场踏勘与人员访谈	23

4.3	场地污染识别结论	23

4.3.1	场地内主要污染区域及污染物识别	23

4.3.2	潜在污染物特性	23

4.3.3	场地污染识别小结	24

5	场地调查方案	26

5.1	场地调查布点方案	26

5.1.1	布点原则	26

5.1.2	土壤布点方案	26

5.1.3	地下水布点方案	29

6	现场采样和实验室分析	30

6.1	现场采样工具及调整原则	30

6.2	现场采样过程	31

6.2.1	土壤样品采集	31

6.2.2	地下水样品采集	34

6.2.3	样品保存与运输	36

6.3	实验室化学分析检测	36

6.3.1	检测项目	36

6.3.2	检测单位	37

6.3.3	样品分析方法	37

6.4	质量控制	39

6.4.1	现场采样质量控制	39

6.4.2	样品流转质量控制	39

6.4.3	实验室分析质量控制	40

7	场地调查结果与评价	41

7.1	土壤检测结果与评价分析	41

7.1.1	土壤检测结果汇总	41

7.1.2	土壤分析评价	41

7.2	地下水检测结果与评价分析	41

7.2.1	地下水检测结果汇总	41

7.2.2	地下水分析评价	42

8	结论	43

8.1	场地环境调查结论	43

8.1.1	场地污染识别结论	43

8.1.2	采样与分析阶段结论	43

8.1.3	总体结论	44

8.2	不确定性分析	44

附件

附件1 人员访谈表

附件2 建井、地下水采样洗井记录

附件3 现场采样记录表

附件4 检验检测报告

附件5 质控报告

附件6 检测单位资质认定证书及附表

附件7 自查表

附件8 调查方案函审意见及修改单

附件9 报告评审意见及修改清单

# 前言

草田漾单元SB-04-01-07-2号地块位于草田漾单元中部，东侧为潜庄路，北侧为日晖路，南侧、西侧为规划道路，总用地面积为 65704平方米。该地块原为后庄村村民宅基地及农田，现拟调整用地性质为居住（设配套公建）。

根据《关于贯彻落实土壤污染防治法切实做好土壤污染状况调查工作的通知》(湖环发[2019] 31号)，明确调查工作的调查对象如下：

“所有用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的供地项目，包括建设用地、农林用地以及其他非建设用地；住宅用地、公共管理与公共服务用地之间相互变更的，原则上不需要进行调查，但公共管理与公共服务用地中环卫设施、污水处理设施用地变更为住宅用地的除外。所有用途变更为农用地，拟开垦为耕地的未利用地和复垦土地。”明确责任主体为出让或用途变更的做地主体。涉及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，由按照规定进行土壤污染状况调查的土地使用权人委托第三方专业机构对地块开展土壤和地下水监测，按相关规范要求编制土壤污染状况调查报告。

为落实国家政策要求，摸清场地污染情况，科学有效地消除场地污染，确保场地及周边人群和环境的健康安全，2019年10月，受湖州市城投资产管理有限公司委托，浙江湖州环盛环境保护科学设计有限公司在对草田漾单元SB-04-01-07-2号地块调查场地进行资料收集、现场勘察以及人员访谈的基础上，确定了本次初步调查的监测方案，委托浙江爱迪信检测技术有限公司对调查场地进行了样品的采集和分析，在此基础上最终编制完成了该场地的环境初步调查报告。

# 概述

## 调查目的

草田漾单元SB-04-01-07-2号地块原有场地涉及农用地、农村宅基地等。根据现场勘查，在收集和分析地块及周边区域水文地质条件，收集和分析地块内原有土地利用类型潜在污染物类型，通过对该地块设置采样点，进行土壤、地下水的实验室检测，明确场地内是否存在污染物，以及污染物种类、污染分布和程度，并明确是否需要进行进一步的风险评估及土壤修复工作。本次场地环境调查的目的如下：

（1）对草田漾单元SB-04-01-07-2号地块进行环境状况调查，通过资料收集、人员访谈，判断场地是否存在潜在污染；

（2）根据场地现状及未来土地利用的要求，对潜在污染区域进行取样检测确定场地是否受到污染、主要污染物种类及污染浓度；

（3）根据调查场地未来用地规划的要求进行场地现状评价，评价场地内土壤环境是否满足相关质量标准；

（4）根据场地环境调查结果与分析，明确场地是否需要进行进一步的风险评估及土壤修复工作。如不需要进行风险评估，则编制场地环境调查报告；如需进行风险评估，则进一步采集土壤及地下水样品，确定超标污染物污染范围及风险值，编制风险评估报告；

（5）为该场地调查评估区域未来利用方向的决策提供依据，避免场地遗留污染物造成环境污染和经济损失，保障人体健康和环境质量安全。

## 调查原则

本次场地调查与评价工作遵循以下原则：

（1）针对性原则

针对场地污染特征和潜在污染物特征，进行污染浓度和空间分布的初步调查，为场地的环境管理以及下一步可能需要的场地环境调查工作提供依据。

（2）规范性原则

采用程序化和系统化的方式开展场地环境初步调查工作，尽力保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间、经费等，结合现阶段场地实际情况，使调查过程切实可行。

## 调查依据

### 法律法规和政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（5）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2017年修正）；

（6）《浙江省水污染防治条例》（2017年修正）；

（7）《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）；

（8）《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》（国办发[2013]7号）；

（9）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）；

（10）《关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发[2016]31号）；

（11）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令第42号）；

（12）《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（浙政发[2016]47 号）；

（13）《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（浙环发[2018]7号）；

（14）《湖州市人民政府关于印发湖州市土壤污染防治工作实施方案的通知》（湖政发[2017]27号）。

（15）关于贯彻落实土壤污染防治法切实做好土壤污染状况调查工作的通知（湖环发【2019】31号）

### 相关技术导则、规范及标准

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

（4）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB 33/T 892-2013）；

（5）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ 25.4-2019）；

（6）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号）；

（7）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（8）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）；

（9）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（10）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（11）《美国EPA通用土壤筛选值》（2017.6）；

（12）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）。

### 其他文件资料

（1）《草田漾单元SB-04-01-07-2号地块岩土工程勘察报告》，2019年6月；

（2）其他相关技术资料。

## 调查范围

本次调查范围为草田漾单元SB-04-01-07-2号地块，面积为65704平方米。

## 调查工作程序及调查内容

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019），场地环境调查可分为三个阶段，本次调查为第一阶段资料收集分析和第二阶段采样调查。调查方法为：在资料收集分析、现场踏勘和人员访谈的基础上，合理布设调查点位，对场地进行环境调查取样分析，判断场地是否受到污染、污染类型及程度，从而确定是否需要进行下一步的污染场地环境详细调查及风险评估。本次调查的工作内容和程序见下图：

图2.5-1  本项目场地环境调查的工作内容和程序

（1）第一阶段场地环境调查（资料收集阶段）

第一阶段场地环境调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若资料收集阶段调查确认场地内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为场地的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

（2）第二阶段场地环境调查（现场调查阶段）

第二阶段场地环境调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段场地环境调查表明场地内或周围区域存在可能的污染源，以及由于资料缺失等原因造成无法排除场地内存在污染源时，则需进行第二阶段场地环境调查，确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布。第二阶段场地环境调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步分别进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。

根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过国家和地方等相关标准的浓度限值及清洁对照点浓度，并且经过不确定分析确认不需要进一步调查后，第二阶段场地环境调查工作可以结束，否则认为可能存在环境风险，必须进行详细调查。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步加密采样和分析，确定场地污染程度和范围。

（3）第三阶段场地环境调查

若需要进行风险评估或污染修复时，则要进行第三阶段场地环境调查，第三阶段环境调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需要的参数，本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时展开。

本次工作内容不包含第三阶段场地环境调查。本项目为场地环境初步调查，包括第一阶段场地环境调查（资料收集阶段）和第二阶段场地环境调查（现场调查阶段）。

## 场地风险评价筛选标准

### 土壤评价标准

本场地规划用地类型为居住用地，故土壤评价标准参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值。

根据上述原则，本项目检出污染物选用的土壤筛选值见表2.6-1。

表2.6-1   土壤分析检测项目评价标准

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 |
| 有机农药类 |
| 46 | 阿特拉津 | 1912-24-9 | 2.6 |
| 47 | 氯丹② | 12789-03-6 | 2.0 |
| 48 | P,P′-滴滴滴 | 72-54-8 | 2.5 |
| 49 | P,P′-滴滴伊 | 72-55-9 | 2.0 |
| 50 | 滴滴涕③ | 50-29-3 | 2.0 |
| 51 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 1.8 |
| 52 | 乐果 | 60-51-5 | 86 |
| 53 | 硫丹④ | 115-29-7 | 234 |
| 54 | 七氯 | 76-44-8 | 0.13 |
| 55 | α-六六六 | 319-84-6 | 0.09 |
| 56 | β-六六六 | 319-85-7 | 0.32 |
| 57 | γ-六六六 | 58-89-9 | 0.62 |
| 58 | 六氯苯 | 118-74-1 | 0.33 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。②氯丹为α-氯丹、γ-氯丹两种物质含量总和。③滴滴涕为o,p′-滴滴涕、p,p′-滴滴涕两种物质含量总和。④硫丹为α-硫丹、β-硫丹两种含量总和。 |

### 地下水评价标准

根据本地区的水环境功能区划图，本区域附近水体为长兜港，水环境功能区为饮用水水源二级保护区，故本次地下水评价标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准（地下水化学组分含量中等，以GB5479-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水）。

根据上述原则，本次调查地下水分析检测项目和评价标准如下表，结果见表2.6-2。

表2.6-2  地下水分析检测项目评价标准

| 指标 | III类 | IⅤ类 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |
| pH | 6.5≤pH<8.5 | 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0 |
| 总硬度（mg/L） | ≤450 | ≤650 |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | ≤2000 |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | ≤350 |
| 氯化物（mg/L） | ≤250 | ≤350 |
| 铜（mg/L） | ≤1.00 | ≤1.50 |
| 挥发性酚类（mg/L） | ≤0.002 | ≤0.01 |
| 耗氧量（mg/L） | ≤3.0 | ≤10.0 |
| 氨氮（mg/L） | ≤0.50 | ≤1.50 |
| 色度(度) | ≤15 | ≤25 |
| 嗅和味 | 无 | 无 |
| 毒理学指标 |
| 汞（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 砷（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 镉（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.10 |
| 铅（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.10 |
| 三氯甲烷（ug/L） | ≤60 | ≤300 |
| 四氟化碳（ug/L） | ≤2.0 | ≤50.0 |
| 苯（ug/L） | ≤10.0 | ≤120 |
| 甲苯（ug/L） | ≤700 | ≤1400 |
| 镍（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.10 |
| 二氯甲烷（ug/L） | ≤20 | ≤500 |
| 1,2-二氯乙烷（ug/L） | ≤30.0 | ≤40.0 |
| 1,1,1-三氯乙烷（ug/L） | ≤2000 | ≤4000 |
| 1,1,2-三氯乙烷（ug/L） | ≤5.0 | ≤60.0 |
| 1,2-二氯丙烷（ug/L） | ≤5.0 | ≤60.0 |
| 氯乙烯（ug/L） | ≤5.0 | ≤90.0 |
| 1,1-二氯乙烯（ug/L） | ≤30.0 | ≤60.0 |
| 1,2-二氯乙烯（ug/L） | ≤50.0 | ≤60.0 |
| 三氯乙烯（ug/L） | ≤70 | ≤210 |
| 四氯乙烯（ug/L） | ≤40 | ≤300 |
| 氯苯（ug/L） | ≤300 | ≤600 |
| 邻二氯苯（ug/L） | ≤1000 | ≤2000 |
| 对二氯苯（ug/L） | ≤300 | ≤600 |
| 乙苯（ug/L）（ug/L） | ≤300 | ≤600 |
| 二甲苯（总量）（ug/L） | ≤500 | ≤1000 |
| 苯乙烯（ug/L） | ≤20.0 | ≤40.0 |
| 萘（ug/L） | ≤100 | ≤600 |
| 苯并[b]荧蒽（ug/L） | ≤4.0 | ≤8.0 |
| 苯并[a]芘（ug/L） | ≤0.01 | ≤0.50 |

# 地块基本情况

## 区域自然环境概况

### 区域地形地貌

湖州市地势大致由西南向东北倾斜，西部多山，最高峰龙王山海拔1587米。东部为平原水网区，平均海拔仅3米左右。有东苕溪、西苕溪等众多河流。湖州的地形，西倚天目山脉，海拔千米以上的山峰有15座，其中龙王山高1587米。

本区地貌分区属浙北平原区，场地地貌属堆积地貌冲积湖海平原。

### 气候气象

本场地区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。

全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度为80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。

全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。

### 水文地质

      - 地下水

本场地地下水静止水位埋深在0.3m~4.1m之间，其标高在1.67~1.84m，年水位变幅约1.0m。孔隙潜水主要受大气降水与地表水补给，地下水以蒸发及向河流排泄。孔隙承压水以侧向补给为主，并向下游径流排泄。根据区域地下水质资料分析，本场地地下水对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

      - 工程地质特征

本次场地调查地勘数据采用本地块最新的《草田漾单元SB-04-01-07-2号地块岩土工程勘察报告》。

根据《草田漾单元SB-04-01-07-2号地块岩土工程勘察报告》，场地在勘察深度范围，划分为4个工程地质层组，细分14个工程地质层。各土层地质特征概述如下：

根据地基土成因时代及性状，在勘探深度内，划分为4个工程地质层组，细分14个工程地质层：

①层：杂填土(mlQ43)

杂色，以灰色为主，松软，成分主要为近1～2年左右回填的粘性土为主，混少量碎石、块石及建筑垃圾，均匀性差。静力触探侧壁阻力平均值fs为18.8kPa，锥尖阻力平均值qc为650kPa。全场地分布，层厚0.6～6.9m，层面高程1.91～5.87m。

③-1层：淤泥质粉质粘土 (mQ42)

灰色，流塑。切面光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。含有机质、腐殖质。属高压缩性土。局部为粉质粘土。静力触探侧壁阻力平均值fs为9.9kPa，锥尖阻力平均值qc为510kPa。大部分场地分布，层厚1.50～7.60m，层面高程-3.32～2.13m。

③-2层：粉土(mQ42)

灰色，松散～稍密，切面粗糙，摇振反应中等，干强度及韧性低，夹粉质粘土薄层。属中压缩性土。颗分平均含量：粒径2～0.075mm为8.6%、粒径0.075～0.005mm为78.7%、粒径小于0.005mm为12.7%。静力触探侧壁阻力平均值fs为32.2kPa，锥尖阻力平均值qc为2460kPa。标准贯入试验实击数为4～8击/30cm。大部分场地分布，层厚1.1～8.8m，层面高程-6.59～-2.08m。

③-3层：淤泥质粉质粘土 (mQ42)

灰色，流塑。切面光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。含有机质、腐殖质。属高压缩性土。夹粉土薄层。静力触探侧壁阻力平均值fs为17.7kPa，锥尖阻力平均值qc为1030kPa。全场地分布，层厚1.10～11.80m，层面高程-12.66～-0.29m。

⑥-1层：粘土（alQ32）

灰黄色、青灰色、黄色，硬塑～硬可塑。切面光滑有光泽，摇振反应无，干强度及韧性高。属中压缩性土。静力触探侧壁阻力平均值fs为156.5kPa，锥尖阻力平均值qc为3320kPa。绝大部分场地分布，层厚3.0～8.10m，层面高程-17.02～-9.33m。

⑥-2层：粉质粘土（alQ32）

灰黄色，软塑为主，局部软可塑。切面较光滑～粗糙，摇振反应无～缓慢，干强度及韧性中等～低，粉土含量高，夹有粉土薄层。属中偏高压缩性土。静力触探侧壁阻力平均值fs为65.5kPa，锥尖阻力平均值qc为2330kPa。全场地分布，层厚3.30～9.10m，层面高程-20.32～-14.78m。

⑥-3层：粉质粘土（lQ32）

灰色，软塑为主，局部软可塑。切面较光滑～粗糙，摇振反应无～缓慢，干强度及韧性中等～低，上部粉土含量高，夹有粉土薄层。属中偏高压缩性土。静力触探侧壁阻力平均值fs为35.7kPa，锥尖阻力平均值qc为1830kPa。全场地分布，仅高层孔揭穿，揭露厚度8.20～17.80m，层面高程-28.17～-20.77m。

⑥-4层：中砂（al Q32）

灰色，中密。分选性差。颗分平均含量：粒径20～2mm为9.0%、粒径2～0.075mm为72%、粒径0.075～0.005mm为19.0%、粒径小于0.005mm为0.0%。标准贯入试验实击数为24～31击/30cm。局部相变为粉细砂。大部分场地分布，层厚1.3～7.1m，层面高程-40.34～-36.25m。

⑥-5层：粘土（alQ32）

灰褐色，硬可塑。切面光滑有光泽，摇震反应无，干强度及韧性中等。属中压缩性土。部分场地分布，层厚1.6～7.0m，层面高程-43.31～-39.28m。

⑦-1层：粉砂（al-lQ31）

青灰色，中密为主，局部密实。分选性差。颗分平均含量：粒径10～2mm为9.4%，粒径2～0.075mm为54.5%，粒径0.075～0.005mm为32.7%，粒径小于0.005mm为3.5%。标准贯入试验实击数为29～32击/30cm。局部相变为细砂或中砂。标准贯入试验实击数为25～33击/30cm。部分场地分布，层厚1.2～6.0m，层面高程-46.95～-41.65m。

⑦-2层：粘土（al-lQ31）

青灰色，硬可塑。切面光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。属中压缩性土。部分场地分布，层厚2.1～6.20m，层面高程-47.61～-42.24m。

⑦-3层：粉质粘土（al-lQ31）

青灰色、灰白色，硬可塑为主，局部软可塑或软塑。切面光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度及韧性中等。属中偏低压缩性土。粉粒含量高。全场地分布，层厚2.5～13.20m，层面高程-51.34～-46.28m。

⑦-3夹层：粉砂（alQ31）

青灰色、灰白色，中密～密实。分选性差。颗分平均含量：粒径20～2mm为9.5%，粒径2～0.075mm为70.4%，粒径0.075～0.005mm为20.1%。标准贯入试验实击数为27～36击/30cm。部分场地分布。层厚1.8～7.3m，层面高程-61.00～-52.01m。

⑦-4层：粉质粘土（alQ31）

黄褐色，硬可塑。切面光滑有油脂光泽，摇振反应无，干强度及韧性高。属中偏低压缩性土。局部相变为粘土或含砾石、砂粒。全场地分布，揭露厚度2.3～9.50m，层面高程-63.75～-56.97m。

### 水系

湖州市区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的頔塘、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有頔塘与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。

本场地附近河流主要为长兜港。水环境功能区为工业用水区，属于苕溪水系。西苕溪历史最高洪水位3.98m（吴淞高程）

## 敏感目标

经过实地踏勘调查，场地周边1公里范围内的敏感目标主要以居民住宅为主，其次有在建医院等，场地周围主要环境保护目标平面位置见图3.3-1，具体信息见表3.3-1。

表3.3-1  场地周围主要敏感点情况

| 序号 | 保护目标 | 实际方位 | 与场地最近 距离(m) | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住区 | 金龙家苑社区 | SW | 640 | 1498户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 |  | 邵家墩村 | W | 740 | 406户 |  |
| 3 |  | 瑶台村 | E | 800 | 476户 |  |
| 4 | 医院 | 浙北医学中心 | SE | 300 | 1500床（在建） |  |

## 场地土地利用历史及现状

### 场地历史变迁情况

根据人员访谈、查阅卫星图片和现场踏勘，草田漾单元SB-04-01-07-2号地块历史涉及农用地、农村宅基地，历史上无工业企业进行生产活动。

### 场地现状

根据现场踏勘及历史变迁卫星图可知，本次调查场地现状全部农用地已回填，已经成为融创樾宸府项目的施工工地。

### 场地利用规划

根据草田漾单元SB-04-01-07-2号地块主要规划条件，该地块规划为居住用地，同时配备配套的公共建筑，例如公共厕所、物业管理用房、社区用房等。根据《湖州市草田漾单元（SB-04）控制性详细规划》，本次调查场地位于该规划中SB-04-01-06D号地块，所在区域用地性质规划为居住用地。故本次地块拟进行流转，调整用地性质为居住用地，符合《湖州市草田漾单元（SB-04）控制性详细规划》用地规划。因此，本次调查按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》中第一类用地进行评价。

# 场地污染识别

通过资料收集与文件审核、现场踏勘及对相关人员进行访谈等方式，掌握并分析以下信息：场地生产利用历史、场地周边活动等。通过对以上信息进行分析，识别潜在的场地污染物质，为确定场地采样布点和分析项目提供依据。

## 资料收集与分析

本阶段工作主要是以相关资料的收集为目的，识别场地是否可能存在污染的阶段。需要调查的资料包括：场地环境资料、场地相关记录、有关政府文件，场地历史用地类型、场地涉及的历史企业资料以及场地所在区域的自然和社会信息。当调查区域与相邻场地存在相互污染的可能时，需要调查相邻场地的相关记录和资料。根据现场踏勘及相关人员访谈，草田漾单元SB-04-01-07-2号地块历史涉及农用地以及部分农村宅基地，历史上无工业企业进行生产活动，临近场地也没有工业企业存在。

### 场地历史用地概况

草田漾单元SB-04-01-07-2号地块原有场地涉及农用地及农村宅基地等，农用地主要用于水稻种植，历史上无工业企业进行生产活动。

### 农用地概况

本次调查场地内部分历史地块涉及农业用地，可能的污染源是作为农用地期间使用的有机农药，主要污染物为有机氯、重金属，存在滴漏、下渗、大气沉降的可能性，会对场地造成一定程度的污染。

综上所述，该地块历史上无工业企业进行生产活动，无重点潜在污染区域。场地可能的污染源是农用地期间使用的有机农药，主要污染物为重金属、有机氯等，通过滴漏、遗撒、大气沉降等方式，可能会对场地造成污染。

## 现场踏勘与人员访谈

本次场调与后庄村村民以及当地政府管理人员进行了人员访谈，以当面交流的方式，调查了本次调查场地以及相邻用地的情况，确认与资料收集到内容一致。经访谈，场地周边历史上无有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀、制革等重点行业建设，不存在交叉污染情况。该地块历史上未建设过有色金属冶炼、石油加工、化工、电镀、制革等重点工业企业，无工业污染类企业在该地块内进行生产活动。该场地及周边邻近地块未发生过泄漏事故及其他环境污染事故。

根据现场踏勘，调查场地现场无异味，且现场未发现污染痕迹。

## 场地污染识别结论

### 场地内主要污染区域及污染物识别

通过对调查场地的现场踏勘和地块的生产历史等相关资料的收集和分析，调查场地主要为农业用地及农村宅基地，未从事过工业生产活动。结合本次调查场地、周边相邻污染源的生产资料分析和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目场地潜在的污染区域及重点关注的污染物汇总详见表4.5-1。

表4.5-1  场地潜在污染区及污染物分布情况

| 潜在污染区域 | 主要污染物 | 污染途径 | 检测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农用地 | 重金属、有机氯 | 滴漏、下渗、大气沉降 | VOCs、SVOCs、 重金属、有机农药类 |
| 周边相邻污染源 | VOCS、SVOCs、、重金属 | 大气沉降、地下水流动 |  |

### 污染物特性

根据以上分析，本场地内主要潜在污染物类型为VOCs、SVOCs、重金属、有机农药类。潜在污染物特征如下所述。

VOCs：挥发性有机化合物（volatile organic compounds），沸点在50℃～260℃之间，在标准温度和压力（20℃和1个大气压）下饱和蒸气压超过133.32Pa的有机化合物。包括烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃的C2～C12非甲烷碳氢化合物（Nonmethane hydrocarbons, NMHCs），醛、酮、醇、醚、酯、酚等C1～C10含氧有机物（Oxygenated Volatile Organic Compounds，OVOCs），卤代烃（Halogenated hydrocarbons），含氮有机化合物（Organic nitrates），含硫有机化合物(Organic sulfur)等几类152 种化合物。

SVOCs：半挥发性有机化合物（semivolatile organic compounds），沸点在260℃～400℃之间，在标准温度和压力（20℃和1个大气压）下饱和蒸气压介于1.33×10-6～1.33×102Pa之间的有机化合物。这些化合物包括：多环芳烃类、氯代烃类、农药、邻苯二甲酸酯类、有机磷酸酯类、亚硝胺类、卤醚类、醛类、醚类、酮类、苯胺类、吡啶类、喹啉类、硝基芳香化合物、酚类（包括硝基酚）。

重金属：主要包括铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬。

有机农药类：有机农药是农药中属于有机化合物的品种总称。按其化学成分分为有机氯农药，有机磷农药，有机氮农药，拟除虫菊酯类农药，有机硫农药，杂环类化合物，苯氧羧酸类，酚类化合物，脲类化合物，醚类化合物，酮类化合物，二氮苯类，苯甲酸类，香豆素类化合物。这类农药有杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、除草剂、杀线虫剂及杀鼠剂。其中主要分为以苯为原料和以环成二烯为原料的两大类，应用比较多的有DDT,六六六,氯丹,艾氏剂。有机磷农药较常用的有乐果,敌敌畏。

# 现场采样和实验室分析

## 现场采样工具及调整原则

现场采样采用专业的自动采样设备，为了尽可能的避免土壤样品的交叉污染，并保证所取得的土壤样品具有代表性，并且提高作业效率，地下水监测井的安装采用中空螺旋钻进。该取样设备具备以下几点特性：

（1）土壤采样为直推式，直推式压入的采样器具的外径较小，对采样点位的扰动较小，减少了土壤样品的交叉污染；

（2）采样连续作业：采样器具分为多节，由取芯钻头和取土管外管相连，取土管外管两端分别为内螺纹与外螺纹结构。连续作业是指采样时可以使采样器具单节压入土壤，也可多节螺纹连接以压入到更深的土壤中，可以准确压入到指定的深度，采样器具连续的往下压入土壤，中间没有起拔的动作，避免了对土壤的扰动，保证了样品的可靠性；

（3）密闭性：采样内管一直处于外管所形成的密闭空间内，只有当前的土壤压入采样内管中，处于采样内管中的土样挥发性有机物能够有效的保存下来，并且规避了外界环境对土样的干扰；

（4）作业效率高：效率越高，采样周期越短，越有利于样品的保存与送检，并且节约成本。

土壤通过自动采样机器取出后，专业的检测人员对每个土壤管按照0.5m间隔进行剪管，对现场取样剩下的土样进行密封保存，送至实验室，实验室根据需要检测的指标进行取样。

地下水监测井是从钻机钻孔通过井管安装形成的。钻探完成后，安装一根通底的内径70mm、外径75mm的PVC管材。监测井底部为可滤水的筛管，滤管上部至地表为实管。筛管部分表面含水平细缝，细缝宽为0.25mm。监测井的深度和筛管的安装位置由专业人员根据现场地下水位的相对位置及各监测井的不同监测要求综合考虑后设定。监测井筛管外侧周围用粒径约2 mm的石英砂回填作为滤水层，石英砂回填至地下水位线处，其上部再回填不透水的膨润土，最后在井口处用粘土填至自然地坪处。

现场采样时如遇到以下情况则适当调整采样点位置及采样深度：

（1）采样时遇到厚度过大的混凝土地基，通过地面破碎后机器仍无法继续钻进，适当调整采样点位置；

（2）遇强风化砂岩，机器无法钻进时，在点位周边钻进，多个点确认已钻探至基岩位置即停止钻探并记录。

## 实验室化学分析检测

### 检测项目

根据本场地第一阶段污染识别成果，确定本项目场地调查土壤样品的分析项目如下：pH、SVOCS、VOCS、重金属（砷、镉、铜、汞、镍、铅、六价铬），其中S1、S3测点分析项目考虑有机农药类。地下水样品的分析项目如下：SVOCS、VOCS、重金属（砷、镉、铜、汞、镍、铅、六价铬）、嗅和味、色度、pH、CODMn、氨氮、挥发酚、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物。

### 样品分析方法

本次检测的项目土壤和地下水样品各因子检测方法见表6.3-1~6.3-2。

表6.3-1   土壤样品检测项目与方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 |
| 2 | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |
| 3 | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011 |
| 4 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |
| 5 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
| 6 | 六价铬 | 六价铬离子碱性消解 EPA 3060A 比色法测试六价铬离子 US EPA 7196A |
| 7 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| 8 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| 9 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |
| 10 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
| 11 | 苯胺 | 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 美国环保局 EPA 8270E-2018 |
| 12 | 苯胺、乐果、敌敌畏 | 气相色谱法/质谱分析 法（气质联用仪）测 试半挥发有机化合物 EPA 8270E-2018 |
| 13 | α-六六六、β-六六六、γ-六六六、六氯苯、七氯、α-氯丹、γ-氯丹、α-硫丹、β-硫丹、p,p'-DDD、p，p'-DDE、o,p'-DDT 、p,p'-DDT 、 | 土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法 HJ 835-2017 |

表6.3-2   地下水样品检测项目与方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-86 |
| 2 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试分光光度法 HJ 535-2009 |
| 3 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光度法 HJ503-2009 |
| 4 | CODmn | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 |
| 5 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB 7477-1987 |
| 6 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 |
| 7 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T342-2007 |
| 8 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB 11896-1989 |
| 9 | 挥发性有机物 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 |
| 10 | 苯胺 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-蔡基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11889-1989 |
| 11 | 半挥发性有机物 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版 国家环境保护总局 （2002）4.3.2 |
| 12 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2015 |
| 13 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
| 14 | 铅 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 |
| 15 | 砷 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 |
| 16 | 镉 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 |
| 17 | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
| 18 | 镍 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 |
| 19 | 色度 | 《水质 色度的测定》（GB/T11903-1989） |
| 20 | 嗅和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》（GB/T5750.4-2006） |

## 质量控制

本项目的质量控制和质量管理分为现场样品采集、样品流转和实验室分析的质量控制和质量管理三个部分。

### 现场采样质量控制

现场采样时详细填写现场观察的记录单，比如土层深度、土壤质地、气味等，以便为分析工作提供依据。为避免采样过程中钻机的交叉污染，每个钻孔采样前需要对钻探设备进行清洁；与土壤接触的其它采样工具，在重复使用时也要进行清洗或使用一次性塑料袋进行保护。为了防止采样过程中造成二次污染，采样过程中还应该注意以下情况：

（1）采样过程中采样人员不应有影响采样质量的行为，不得在采样时、样品分装时及样品密封的现场吸烟，不得随意丢弃采样过程中产生的垃圾以及可能影响土壤及地下水环境质量的物品等。

（2）采集土壤或土柱原状保留，待取样结束后统一回填。

（3）每完成一个样品的采集应更换采样手套并清洁采样工具，采样人员佩戴的手套、口罩等统一收集，集中处理。

为确保采集、运输、贮存过程中的样品质量，本项目在现场采样过程中设定现场质量控制样品。在采样过程中，质控样的数量主要遵循以下原则：每10个样品设置一个平行样。本项目共设置3个土壤平行样，1个地下水平行样，满足质控要求。同一样品批次内，放置一个空白样。

### 样品流转质量控制

（1）现场采集的样品在放入保温箱进行包装前，应对每个样品瓶上的采样编号、采样日期、采样地点等相关信息进行核对，并登记造册，同时应确保样品的密封性和包装的完整性。

（2）核对后的样品应立即放入包装完整、密封性良好、内置有适量蓝冰的保存箱中，然后再进行包装。包装后的保温箱应确保内部温度不高于4℃，直至样品安全抵达分析实验室。

### 实验室分析质量控制

实验室质量控制包括实验室内的质量控制（内部质量控制）和实验室间的质量控制（外部质量控制）。前者是实验室内部对分析质量进行控制的过程，后者是指由第三方或技术组织通过发放考核样品等方式对各实验室报出合格分析结果的综合能力、数据的可比性和系统误差做出评估的过程。

为确保样品分析质量，本项目土壤及地下水样品检测单位选择浙江爱迪信检测技术有限公司，该公司已获得计量认证合格（CMA）资质，资质认定证书见附件6。为了保证分析样品的准确性，除了实验室已经过CMA认证，仪器按照规定定期校正外，在进行样品分析时还对各环节进行质量控制，随时检查和发现分析测试数据是否受控（主要通过标准曲线、精密度、准确度等）。

本项目样品分析同时采取了以下质控措施：

（1）样品检出限：低于相关污染物评价标准值；

（2）实验室质控样品回收率：满足方法要求；

（3）加标回收率：基质加标回收率满足方法要求；

（4）双样：双样及双样加标回收率满足相关方法要求；

（5）样品有效性：在样品保存有效期内完成所有样品分析工作。

本场地检测样品的实验室质控检测结果详见检测报告。从报告中可见，所有实验室质控样品有检出物质的检测数据的偏差均在比差控制范围以内，满足样品采集QA/QC国际惯例要求。

# 场地调查结果与评价

## 土壤检测结果与评价分析

### 土壤检测结果汇总

### 土壤分析评价

本次调查土壤样品分析结果汇总如表7.1-5所示。

与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值进行比较，本场地所有土壤样品各项指标检测值均低于相应标准中的筛选值，场地在居住用地等第一类用地情景下，对人体健康的风险可以忽略。

## 地下水检测结果与评价分析

根据地下水监测井测量的地下水位数据，判断场地地下水整体流向大致为从西北流向东南。

### 地下水检测结果汇总

### 地下水分析评价

本次调查地下水样品分析结果汇总如表7.2-2所示。

本场地地下水样品因子与《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中标准进行比较，本场地内地下水样品中除氨氮和总硬度外，各指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类限值要求。氨氮指标能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类限值要求。

对照点监测井指标除氨氮和总硬度外，均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类限值要求。氨氮及总硬度指标能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类限值要求。

场地内地下水超标污染物中的氨氮、总硬度属于生活类污染指标，且对照背景监测值井这两项污染物也超标，初步分析氨氮、总硬度主要受周边生活类污染源影响为主。

# 结论

## 场地环境调查结论

### 场地污染识别结论

通过对场地进行现场踏勘、相关资料与文献的收集分析和场地调查，得出该场地污染识别结果如下：

（1）草田漾单元SB-04-01-07-2号地块原有场地涉及农用地及农村宅基地等，该地块历史上无工业企业进行生产活动，现状场地已成为融创樾宸府项目的施工场地。

（2）经场地污染初步识别，该场地可能造成土壤污染的区域为农用地，可能会造成有机农药类、重金属等污染。

（3）通过对场地周边踏勘，周边无相邻工业企业，初步认为周边地块对本次调查场地不存在交叉污染的可能。

### 采样与分析阶段结论

（1）土壤环境调查结果

本次评价对该场地进行了资料收集、现场踏勘、人员访谈及水文地质调查确定了场地基本情况，场地内及周边主要的污染物为VOCs、SVOCs和重金属、有机农药类。参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），确定土壤监测因子为SVOCS、VOCS、有机农药类、重金属（砷、镉、铜、汞、镍、铅、六价铬）、pH。

根据调查和检测的结果，土壤样品中各项检测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值，该区域内的土壤没有遭到污染。

（2）地下水调查结果

本次调查共布设了4口地下水监测井（包括一个对照点），采集4组地下水样品，送检分析4个地下水样品。检测指标包括：重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞和镍）、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、pH、CODMn、氨氮、挥发酚、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、色度、嗅和味。

根据调查和检测的结果，本场地内地下水样品中除氨氮和总硬度外，各指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类限值要求。氨氮指标能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类限值要求。

对照点监测井指标除氨氮和总硬度外，均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类限值要求。氨氮及总硬度指标能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类限值要求。

场地内地下水超标污染物中的氨氮、总硬度属于生活类污染指标，且对照背景监测值井这两项污染物也超标，可判断氨氮、总硬度主要受周边生活类污染源影响为主。

### 总体结论

根据上述场地环境初步调查，草田漾单元SB-04-01-07-2号地块土壤环境现状满足居住用地需求，无需开展进一步土壤污染状况详细调查工作。

## 不确定性分析

1、由于土壤和地下水地质结构、水文条件的复杂性，导致所采土壤和地下水检测污染物含量的代表性存在不确定性影响因素；

2、由于地块及周边历史生产企业和用地情况资料收集较为困难，收集到的部分历史资料可能存在一定的局限和偏差，历史资料时效性和准确性也会影响本次场调的评价结果；

3、根据国家相关法规政策的变化调整，所使用的的标准和技术导则要求的变化调整可能也会影响本次场调的评价结果。

# Text boxes

第二阶段

场地环境

调查

第一阶段

场地环境

调查

否

是否需要详细调查

是

提出建议

分析原因

编制场地环境初步调查报告

数据评估与分析

现场采样

制定初步监测计划

人员访谈

现场踏勘

资料收集与分析

项目启动

初步调查结束